## Slide 1: 网络技术实验5——简单路由器程序的设计
朱海文 2111025 计算机科学与技术
2023-12-23

## Slide 2: 目录
1 设计思路
  1.1 程序执行流程
  1.2 核心数据结构
2 开发和实现过程
  2.1 发送ARP数据包
  2.2 手动设置路由表
  2.3 转发数据包
3 测试方法和过程
  3.1 转发数据包前的准备工作
  3.2 转发数据包

## Slide 3: 1 设计思路
1.1 程序执行流程
1.2 核心数据结构
  1.2.1 包头信息
  1.2.2 路由表项
  1.2.3 路由表
  1.2.4 ARP表
  1.2.5对IPAddress类重载运算符

## Slide 4: 1.1程序执行流程
  准备工作
    加载Npcap相关函数
    获取设备列表
    选择设备并打开
    获取本地IP地址和子网掩码
    设置过滤器
  获取本地MAC地址
  手动添加路由表项
  捕获并转发数据包

## Slide 5: 1.2核心数据结构
1.2.1 包头信息
  MAC
    u_char bytes[6];
  IP
    u_char bytes[4];
  以太帧
    MACAddress dest_mac_address;
    MACAddress source_mac_address;
    WORD type;

## Slide 6: 1.2核心数据结构
1.2.1 包头信息
  ARP
    FrameHeader frame_header;
    WORD hardware_type;
    WORD protocol_type;
    BYTE h_len;
    BYTE p_len;
    WORD operation;
    MACAddress source_mac;
    IPAddress source_ip;
    MACAddress dest_mac;
    IPAddress dest_ip;
  IP头

## Slide 7: 1.2核心数据结构
1.2.1 包头信息
  IP头
    u_char ver_ihl;//版本（4bits）和包头长度（4bits）
    u_char tos;//服务类型
    u_short tlen;//总长度
    u_short identification;//标识
    u_short flags_fo;//标志和片偏移
    u_char ttl;//生存周期
    u_char proto;//协议
    u_short crc;//头部校验和
    IPAddress source_addr;//源IP地址
    IPAddress dest_addr;//目的IP地址
    u_int op_pad;//选择+填充

## Slide 8: 1.2核心数据结构
1.2.2 路由表项
  成员变量
    string dest_ip;
    string mask;
    string next_hop;
  函数
    RoutingEntry(string dest_ip = "",
    string mask = "", string next_hop = "")
    string getDestIP()
    string getMask()
    string getNextHop()

## Slide 9: 1.2核心数据结构
1.2.3 路由表
  成员变量
    vector<RoutingEntry*> entries;
  函数
    RoutingTable()
    void insertEntry(string dest_ip, string mask, string next_hop)
    bool selectHop(string ip, string* next_hop, string* mask)
    bool removeEntryByIndex(int index)
    void clearEntries()
    void printEntries()

## Slide 10: 1.2核心数据结构
1.2.4 ARP表
  map <IPAddress , MACAddress > ip_mac_map ;
1.2.5 对IPAddress类重载运算符
  bool operator<(const IPAddress& lhs, const IPAddress& rhs)
  bool operator==(const IPAddress& lhs, const IPAddress& rhs)
  bool operator!=(const IPAddress& lhs, const IPAddress& rhs)

## Slide 11: 1.2核心数据结构
1.2.5 对IPAddress类重载运算符

## Slide 12: 2 开发和实现过程
2.1 发送ARP数据包
2.2 手动设置路由表
2.3 转发数据包

## Slide 13: 2.1 发送ARP数据包
发送ARP数据包并获取IP地址与MAC地址的对应关系通过send_getARP函数来实现
参数
  map：ARP表
  my_dev_handle：设备句柄
  source_mac：源MAC地址
  source_ip：源IP地址
  dest_ip：目的IP地址
函数执行流程：
  设置ARP报文，用到了参数中的源MAC、源IP、目的IP
  调用pcap_sendpacket函数发送ARP报文
  循环调用pacp_next_ex接收报文信息，接收到报文后，首先判断其源IP与目的IP是否正确，如果正确，则解析数据包，将IP与MAC的对应关系添加到ARP表中。
  在获取本地MAC地址时，需要将源MAC地址设置为66-66-66-66-66-66，将源IP地址设置为112.112.112.112，这两个地址都是虚假的地址，仅用于获取本机的MAC地址时发送ARP数据包。

## Slide 14: 2.1 发送ARP数据包

## Slide 15: 2.1 发送ARP数据包

## Slide 16: 2.2 手动设置路由表
手动更改路由表项的方式是通过特定的命令：exit、clear、insert、remove、show。
当输入exit时，退出循环，结束对路由表的手动设置。
当要添加路由表项时，按照“insert 目的网络IP 掩码 下一跳”的格式来输入命令，例如：
insert 206.1.3.0 255.255.255.0 206.1.2.2
当输入show时，会打印整个路由表，并标出每一个路由表项的下表。
当要删除某一个路由表项时，按照“remove index”的格式来输入命令，例如
remove 2
表示删除下标为2的路由表项。
当输入clear时，会清空整个路由表。

## Slide 17: 2.2 手动设置路由表

## Slide 18: 2.3 转发数据包
在捕获到数据包后，需要首先判断数据包的IP地址是否与本地的IP地址相同，以及MAC地址是否与本地的MAC地址相同。如果MAC地址与本地的MAC地址不同，则不做处理，丢弃数据包，如果IP地址与本地的IP地址相同，也不做处理，因为这样的数据包不需要被转发。
之后要调用RoutingTable类中的selectHop函数获取下一跳的地址。
之后要通过下一跳的地址选择路由器的发送端口。
之后要查找ARP表来获取MAC地址，如果没有对应的MAC地址，则需要发送ARP数据包来获取。
之后更改数据包中的源MAC与目的MAC，最后发送数据包。

## Slide 19: 2.3 转发数据包

## Slide 20: 2.3 转发数据包

## Slide 21: 2.3 转发数据包

## Slide 22: 3 测试方法和过程
3.1 转发数据包前的准备工作
3.2 转发数据包

## Slide 23
在实验中用到了助教老师提供的4台虚拟机中的第1、3、4台和本机，分别作为主机1、路由器2、主机2、路由器1。其中，在路由器1中运行我们的路由程序。我们尝试用主机1去ping主机2，其间先后经过路由器1和路由器2的转发，以此来测试我们的路由器程序。

## Slide 24: 3.1 转发数据包前的 准备工作
转发数据包前的准备工作包括获取设备列表、选择设备、捕获本地MAC地址和添加路由表项。获取设备列表及选择设备的过程如图所示。可以看到程序捕获到了13个设备，由于我们要用VMware与虚拟机进行通信，因此选择设备6：VMnet8。之后可以看到程序获取了本地IP地址对应的MAC地址。

## Slide 25: 3.1 转发数据包前的 准备工作
设置路由表的过程如图所示。可以看到我们测试了show、insert、remove、exit指令，他们均能正确执行。为了让数据包能从主机1传输到主机2，我们添加了路由表项：206.1.3.0 255.255.255.0 206.1.2.2。

## Slide 26: 3.2 转发数据包
转发数据包的过程如图所示（以其中某一次发送为例）。
接收到数据包后，在程序运行的界面中显示了接收到的数据包内容、获取的下一跳地址和经过路由程序处理后的数据包。可以看到路由器1先是接收到了主机1到主机2的数据包，之后更改了源MAC地址和目的MAC地址后进行了转发，稍后收到了主机2到主机1的数据包，在更改了源MAC地址和目的MAC地址后进行了转发。

## Slide 27: 3.2 转发数据包
从主机1的命令行界面可以看到，主机1能够ping通主机2，如图所示。

## Slide 28: 感谢观看！
朱海文 2111025 计算机科学与技术
2023-12-23